## Slide 1
TFxx-1 °C
T1, F1
Bauteiltemperatur
TF100-Wert
>
= Kondensat
Bauteiltemperatur
<
= kein Kondensat
Ein aus T1 und F1 errechneter Temperaturwert, bei dem die relative Feuchte sich zum Wert "xx" gewandelt hat, zur
Beurteilung von Schimmel-
oder Kondensatgefahr.
Eine solche Analyse ist auch für T2, F2 vorgesehen.
TF100-Wert
TFxx-1
Im Blatt „Analyse“:
=berechnet
=gemessen
Bauteiltemperatur

## Slide 2
TF80-1 °C
T1, F1
T3
Fragestellung:
Überschreitet die relative Feuchte in der Raumecke den Wert 80%?
Zur Untersuchung wird das Raumklima (T1,F1) aufgezeichnet und der Wert TF80-1 berechnet. Weiter wird die Temperatur (T3) in der Raumecke aufgezeichnet.
Ein Vergleich der beiden Verläufe zeigt, dass der TF80-Verlauf im gesamten Betrachtungszeitraum unterhalb von T3 liegt.
Das heißt T3 müsste tiefer liegen, um die relative Feuchte auf über 80% steigen zu lassen. Also keine Schimmelgefahr!
Ein Beispiel