## Slide 1
Information zur Lüftungslogger-Excelmappe von www.luftdicht.de
Lektion „Benutzung LOG 32 TH“
Dieser Pfeil:
und der nebenstehende Textblock mit variablen Inhalten sind nicht normaler Bestandteil der Excelmappe.
Sie dienen der Hervorhebung bzw. der Beschreibung des gerade erklärten Details in der folgenden Präsentation.
Dieser Datenlogger „LOG 32 TH“ von Fa. Dostmann ( http://www.luftdicht.de/lueftungslogger-stift.htm ) ist seit Februar 2015 der Standard-Datenlogger des Lüftungslogger-Systems.

## Slide 2
Uhrabgleich mit der PC-Uhr
Ihre Datenlogger-Nummer,
die zur Excelmappe durchgereicht wird.
Aufruf der Werkseinstellung,
die beim Lüftungslogger-System verwendet werden kann.
Bediensoftware „LogConnect V2.30“ des Herstellers

## Slide 3
Uhrabgleich mit der PC-Uhr
1. Der Datenlogger wird vom PC wie ein USB-Speicherstift erkannt.
Aufruf der Werkseinstellung,
die beim Lüftungslogger-System verwendet werden kann.
Der Datenlogger „Dostmann LOG 32 TH“
Einige bemerkenswerte Eigenschaften
4. Wenn der Datenlogger an eine USB-Schnittstelle gesteckt wird, dann wird die Aufzeichnung beendet und die Messdaten werden aufbereitet.
Starttaste
3. Wenn man die Starttaste betätigt und die grüne LED als Reaktion 2 mal kurz blinkt, dann ist die Aufzeichnung gestartet. Ein mehrfaches Drücken der Starttaste stört die Aufzeichnung nicht.
2. Die Bedienung ist etwas sperrig. Die Signale der LEDs sind mitunter schwer zu deuten. Auf folgende Punkte 3 bis 5 kann man sich aber verlassen:
5. Die Messdatenfiles bleiben gespeichert bis ein erneuter Start über die Starttaste durchgeführt wird. Danach sind die bisher gespeicherten Messdaten gelöscht
Grüne LED

## Slide 4
Die Darstellungen geben Ausschnitte des Blattes „Daten“ der Lüftungslogger-Excelmappe wieder.
Bedienschritte „A“ bis „H“ in der Lüftungslogger-Excelmappe Version 2018-6

## Slide 15
Danke für die Aufmerksamkeit
und viel Erfolg mit der
Lüftungslogger-Excelmappe!
Mir freundlichem Gruß
Herbert Trauernicht
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich.
################################
Dipl.-Ing. Herbert Trauernicht
Gebäudemesstechnik
Eddenwiese 11
31319 Sehnde
Tel.: 05132 93728
E-Mail: htrauernicht@luftdicht.de
Internet: www.luftdicht.de
Forum: www.luftdicht-forum.de
################################